Вопросы

для проведения зачёта по ПТМ с руководителями и ответственными за пожарную безопасность детских учреждений

В вопросах учтены требования ППБ 01-03,  ППБ 101-89, приказа МЧС от 12 декабря 2007 года № 645 Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», Совместного письма МЧС и Министерства образования от 19 ноября 2007 года, а также некоторых других документов.

1. При каких условиях в зданиях и сооружениях вывешиваются планы (схемы) эвакуации при пожаре?

- При нахождении на этаже единовременно более 10 человек.  НПБ 104-03

- При нахождении не этаже единовременно более 20 человек.

- При нахождении не этаже единовременно более 50 человек.

2. При каких условиях в зданиях и сооружениях предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре.

- При нахождении на этаже единовременно более 10 человек.  НПБ 104-03

- При нахождении не этаже единовременно более 20 человек.

- При нахождении не этаже единовременно более 40 человек.

- При нахождении не этаже единовременно более 50 человек.

3. Для каких объектов в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по эвакуации людей,

- На объектах с пребыванием 25 и более человек

- На объектах с пребыванием 50 и более человек  ППБ 01-03

- На объектах с пребыванием 75 и более человек

- На объектах с пребыванием 100 и более человек

4. Периодичность проведения практических тренировок задействованных для эвакуации работников объектов с пребыванием 50 и более человек

- Ежемесячно.

- Ежеквартально.

- Один раз в полугодие. ППБ 01-03

- Ежегодно.

5. Для каких объектов в инструкции по пожарной безопасности должны предусматриваться два варианта действий: в дневное и в ночное время.

- Для детских садов.

- Для школ.

- Для объектов с ночным пребыванием людей. ППБ 01-03

6. О чём из перечисленного необходимо немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны?

- О проведении косметического ремонта на объекте.

- О проведении капитального ремонта на объекте.

- О закрытии дорог, препятствующих проезду пожарных машин к объекту и внутри его. ППБ 01-03

7. Разрешается ли устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи.

- Не разрешается. ППБ 01-03

- Разрешается только сроком не более 10 суток.

- Разрешается, если их наличие не будет препятствовать эвакуации при пожаре.

8. Периодичность проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)

- Не реже двух раз в год. ППБ 01-03

- Не реже одного раза в год.

- Не реже одного раза в два года.

- Не реже одного раза в три года.

9. Можно ли проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ?

- Можно, при наличии в помещении огнетушителя.

- Можно,  при условии разбавлении ЛВЖ водой.

- Нельзя. ППБ 01-03

10. Чем запрещается отогревать замёршие трубы?

- Паяльными лампами. ППБ 01-03

- Газовой горелкой. ППБ 01-03

- Горячим паром.

- Горячей водой.

11. В каких случаях производится повторная обработка (пропитка) деревянных конструкций и тканей

- По истечении сроков действия обработки (пропитки). ППБ 01-03

- В случае потери огнезащитных свойств составов. ППБ 01-03

- Через 2 года после первичной обработки.

- Через каждые три года.

12. В помещениях с одним эвакуационным выходом запрещается одновременное пребывание:

- 20 человек и более.

- 30 человек и более.

- 50 человек и более. ППБ 01-89

- 60 человек и более.

13. Допускается ли одновременное пребывание 50 и более детей в зданиях IV и V степени огнестойкости?

- Допускается только в помещениях первого этажа. ППБ 01-03

- Допускается только в сопровождении педагогов.

- Не допускается.

14. Как открывается запорное устройство пожарного крана?

- Автоматически.

- Усилием одного человека.123 ФЗ

- Усилием двух человек.

15. Возможно ли подсоединить к пожарному крану пожарные рукава, используемые в подразделениях пожарной охраны?

- Не возможно.

- Возможно. 123 ФЗ

- Возможно, с использованием переходника.

16.Что не допускается использовать для эвакуации при пожаре?

- Лифты. (был пункт 2.10 в ППБ 03-81)

- Эскалаторы. (был пункт 2.10 в ППБ 03-81)

- Участки, ведущие по эксплуатируемой кровле.

- Специально оборудованного участка кровли.

17. Перечислите типы первичных средств пожаротушения.

- Переносные и передвижные огнетушители. (можно посмотреть в ППБ 01-03)

- Пожарные краны и средства обеспечения их использования.

- Пожарный инвентарь.

- Покрывала для изоляции очага возгорания.

- Пожарные гидранты.

- Пожарные водоёмы.

18. На какие группы по горючести подразделяются вещества и материалы?

(есть деление на группы в ГОСТ 30244-94. В приложение №2 к ППБ 01-03 вещества и материалы делятся на разряды:

безопасные;

малоопасные;

опасные;

особо опасные.)

- Негорючие.

- Трудногорючие.

- Легкогорючие.

- Горючие.

19. Что означает пожар класса «А».

- Пожары твердых горючих веществ и материалов. (приложение 3 к ППБ 01-03)

- Пожары горючих жидкостей.

- Пожары металлов.

- Пожары электроустановок, находящихся под напряжением.

20. Что означает пожар класса «B».

- Пожары твердых горючих веществ и материалов.

- Пожары горючих жидкостей. (приложение 3 к ППБ 01-03)

- Пожары металлов.

- Пожары электроустановок, находящихся под напряжением.

21. Что означает пожар класса «D».

- Пожары твердых горючих веществ и материалов.

- Пожары горючих жидкостей.

- Пожары металлов. (приложение 3 к ППБ 01-03)

- Пожары электроустановок, находящихся под напряжением.

22. Что означает пожар класса «Е».

- Пожары твердых горючих веществ и материалов.

- Пожары горючих жидкостей.

- Пожары металлов.

- Пожары электроустановок, находящихся под напряжением. (приложение 3 к ППБ 01-03)

23. Кто имеет право обучать пожарной безопасности работников организаций?

- Учебный центр МЧС.

- Любой учебный центр, имеющий лицензию на обучение пожарной безопасности.

- Администрация организации. (69 ФЗ)

24. В каких случаях личный состав пожарной охраны, освобождаются от возмещения причиненного ущерба.

- Во всех случаях.

- Действовавшие в условиях крайней необходимости. (69 ФЗ)

- Действовавшие в условиях обоснованного риска. (69 ФЗ)

- Ни в каких.

25. Кто имеет право уточнять (с учётом специфики учреждения) действия руководителя тушения пожара?

- Никто.

- Директор учреждения.

- Лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность учреждения.

26. По какому номеру телефона в г. Серпухове необходимо сообщать о пожаре и чрезвычайных ситуациях?

- 01.

- 911.

- 79-00-01.

27. С какого возраста  принимаются граждане в Государственную противопожарную службу?

- С 17 лет. (69 ФЗ)

- С 18 лет.

- С 21 года.

28. Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

1. Государственная противопожарная служба. (69 ФЗ)

2. Муниципальная пожарная охрана. (69 ФЗ)

3. Ведомственная пожарная охрана.(69 ФЗ)

4. Объектовая пожарная охрана.

5. Частная пожарная охрана. (69 ФЗ)

6. Добровольная пожарная охрана. (69 ФЗ)

29. Разрешается ли участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов.

- Разрешается.

- Разрешается, если костюмы пропитаны огнезащитным составом.

- Не разрешается. (ППБ 01-03)

30. Каковы требования к иллюминации ёлки?

- Мощность лампочек не более 12 Вт. (ППБ 01-03)

- Мощность лампочек не более 25 Вт. (ППБ 01-03)

- Электропровода с медными жилами. (ППБ 01-03)

- Электропровода с алюминиевыми жилами.

- Подключение к сети с помощью штепсельных соединений. (ППБ 01-03)

- Подключение к сети с помощью болтовых соединений.

31. Кто должен проверять качество огнезащитной обработки декораций и конструкций перед проведением каждого культурно-массового мероприятия?

- Руководители детских учреждений. (ППБ 01-03)

- Лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность учреждения.

- Пожарный инспектор

32. При каком количестве мест в помещениях, используемых для танцевальных вечеров и детских игр, крепление кресел и стульев к полу может не производиться.

- Менее 50. (ППБ 101-89)

- Менее 100. (ППБ 101-89)

- Менее 200. (ППБ 101-89)

- Менее 300.

33. Сколько рассредоточенных эвакуационных выходов  должны иметь этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия?

- Не менее двух. (ППБ 01-03)

- Не менее трёх.

34. Кто должен находиться с детьми во время проведения культурно-массового мероприятия?

- Дежурный преподаватель. (ППБ 101-89)

- Классные руководители (воспитатели). (ППБ 101-89)

- Директор учреждения.

- Лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность учреждения.

- Пожарный инспектор.

35. Кто назначается дежурным на время проведения культурно-массовых мероприятий?

- Работники детского учреждения. (ППБ 101-89)

- Учащихся старших классов. (ППБ 101-89)

- Лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность учреждения.

- Пожарный инспектор.

36. В каких зданиях и помещениях  запрещается проводить культурно-массовые мероприятия?

- В зданиях I и II степени огнестойкости.

- В зданиях III - V степени огнестойкости (за исключением первого этажа).

- В подвальных и цокольных помещениях. (ППБ 01-03)

37. Кто является ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, киносеансов, новогодних елок и т.п.)?

- Руководитель детского учреждения. (ППБ 101-89)

- Лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность учреждения.

- Пожарный инспектор.

38. Состояние рукава пожарного крана:

- Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. (ППБ 01-03)

- Пожарный рукав должен быть присоединен к крану.

- Пожарный рукав должен быть присоединен к стволу.

- Пожарный рукав должен храниться отдельно в условиях, обеспечивающих его сохранность.

39. Кто должен сообщить в пожарную охрану о возникновении пожара?

- Каждый гражданин, обнаруживший пожар. (ППБ 01-03)

- Директор учреждения. (ППБ 01-03)

- Лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность учреждения. (ППБ 01-03)

40. Сколько эвакуационных выходов должны иметь здания, предназначенные для летнего детского отдыха?

- Один.

- Не менее двух. (ППБ 01-03)

- Не менее трёх.

41. Какое количество парт допускается размещать в классе?

- Соответствующее количеству учеников.

- Не более 15.

- Не более 20.

- Не более количества, установленного нормами проектирования. (ППБ 01-03)

42. Периодичность эксплуатационных испытаниям наружных пожарные лестницы и ограждений на крышах.

1. Ежегодно.

2. Не реже одного раза в три года.

3. Не реже одного раза в пять лет. (НПБ 245-01)

4. В соответствии с проектной документацией.

43. Допускается ли пребывание 50 и более детей в зданиях IV и V степени огнестойкости?

- Допускается.

- Допускается только в присутствии классных руководителей (воспитателей).

- Допускается только в помещениях первого этажа. (ППБ 01-03)

- Не допускается.

44. Двери каких помещений должны быть закрытыми на замок?

- Чердачных помещений. (ППБ 01-03)

- Технических этажей. (ППБ 01-03)

- Подвалов. (ППБ 01-03)

- Классов, если в них не проводятся занятия.

45. Допускается ли отправлять  на перезарядку огнетушители не производя их замены на заряженные?

- Допускается.

- Допускается в случае их возвращения после зарядки в трёхдневный срок.

- Допускается в случае их возвращения после зарядки в пятидневный срок.

- Не допускается (ППБ 01-03)

46. Какой документ содержит нормы оснащения помещений ручными огнетушителями?

- ППБ 01-03

- ППБ 101-89

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

- Закон «О пожарной безопасности».

47. Какой документ содержит нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями?

- ППБ 01-03

- ППБ 101-89

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

- Закон «О пожарной безопасности».

48. Какой документ содержит нормы оснащения зданий и территорий пожарными щитами?

- ППБ 01-03

- ППБ 101-89

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

- Закон «О пожарной безопасности».

49. На каких этажах многоэтажных зданий детских учреждений разрешается размещать детей младших возрастов?

1. На любых.

2. На первом.  (ППБ 101-89)

3. Не выше второго.  (ППБ 101-89)

4. Не выше третьего.

50. Что используется в детских учреждениях для оповещения людей о пожаре?

1. Внутренняя телефонная сеть.  (ППБ 101-89)

2. Радиотрансляционная сети.  (ППБ 101-89)

3. Специально смонтированные сети вещания.  (ППБ 101-89)

4. Звонки.  (ППБ 101-89)

5. Световые сигналы.

51. Что разрешается использовать для освещения детских учреждений в случае отключения электроэнергии?

- Керосиновые лампы.

- Свечи.

- Электрические фонари.  (ППБ 101-89)

52. На дверце шкафа пожарного крана должны быть указаны:

- Буквенный индекс ПК.  (ППБ 101-89

- Порядковый номер.  (ППБ 101-89)

- Номер телефона ближайшей пожарной части.  (ППБ 101-89)

- Адрес ближайшей пожарной части.

- Место нахождения ключа от дверцы пожарного крана.

53. Кто имеет право проводить работы по оформлению иллюминации елки?

1. Старшеклассники.

2. Учитель по физике.

3. Учитель по труду.

4. Лицо, назначенное ответственным за пожарную безопасность учреждения.

5. Электрик. (ППБ 101-89)

54. Что запрещается применять для иллюминации елки?

1. Свечи. (ППБ 101-89)

2. Бенгальские огни. (ППБ 101-89)

3. Фейерверки. (ППБ 101-89)

4. Электрические лампочки мощностью более 12 Вт.

55. Виды противопожарных инструктажей:

- Вводный (МЧС России приказ 645)

- Первичный на рабочем месте (МЧС России приказ 645)

- Повторный (МЧС России приказ 645)

- Плановый

- Внеплановый (МЧС России приказ 645)

- Целевой (МЧС России приказ 645)

56.  Кем проводится вводный противопожарный  инструктаж?

- Руководителем  организации (МЧС России приказ 645)

- Руководителем  работ, имеющим необходимую подготовку

- Лицом, ответственным за пожарную безопасность (МЧС России приказ 645)

- Специалистом по охране труда

57.  Вводный противопожарный инструктаж  заканчивается:

- Практической тренировкой действий при возникновении пожара (МЧС России приказ 645)

- Проверкой знаний средств пожаротушения (МЧС России приказ 645)

- Проверкой знаний систем противопожарной защиты (МЧС России приказ 645)

- Проверкой знаний приёмов оказания помощи пострадавшим

58. Кем проводится первичный противопожарный  инструктаж?

- Руководителем  организации

- Руководителем  работ, имеющим необходимую подготовку

- Лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении (МЧС России приказ 645)

- Специалистом по охране труда

59. Кем проводиться повторный  противопожарный   инструктаж?

- Руководителем  организации

- Руководителем  работ, имеющим необходимую подготовку

- Лицом, ответственным за пожарную безопасность (МЧС России приказ 645)

- Специалистом по охране труда

60. Периодичность проведения повторного противопожарного инструктажа организаций, не имеющих пожароопасное производство:

- Один раз в квартал

- Не реже 1 раза в полугодие

- Не реже 1 раза в год (МЧС России приказ 645)

- При необходимости, по решению руководителя

61. В каких случаях из перечисленных проводиться внеплановый противопожарный инструктаж?

- При  нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару  (МЧС России приказ 645)

- При установлении фактов  неудовлетворительного  знания   работниками (МЧС России приказ 645)

- организаций требований пожарной безопасности (МЧС России приказ 645)

- При поступлении  информационных  материалов  об  авариях,   пожарах,

происшедших на аналогичных производствах (МЧС России приказ 645)

- При необходимости, по решению руководителя

62. Кто проводит внеплановый противопожарный инструктаж?

- Руководитель организации

- Непосредственно  руководитель работ (МЧС России приказ 645)

- Работник, ответственный за обеспечение пожарной безопасности в организации (МЧС России приказ 645)

- Инженер по охране труда

63.  В каких случаях из перечисленных проводиться целевой противопожарный инструктаж?

- При  нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару

- При установлении фактов  неудовлетворительного  знания   работниками

- При проведении экскурсий в организации (МЧС России приказ 645)

- При организации массовых мероприятий с обучающимися (МЧС России приказ 645)

- При подготовке в организации  мероприятий  с  числом участников более 50 человек (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и  т.п.) (МЧС России приказ 645)

64.  Когда производится обучение пожарно-техническому минимуму      руководителей, специалистов и работников организаций

- В течение месяца после приема на работу (МЧС России приказ 645)

- Не  реже одного раза в три года после последнего обучения (МЧС России приказ 645)

- При нарушении работниками организации требований пожарной безопасности

- При установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности

65. Периодичность проведения  занятия с обучающимися с привлечением представителей региональных отделений Всероссийского добровольного пожарного общества:

- Ежемесячно

- Ежеквартально (Письмо Мин. ОбрНауки N АФ-350/03)

- Один раз в полугодие

- Один раз в год

66. Периодичность проведения  занятия по оповещению коллектива образовательного учреждения в случае пожара и отработке плана эвакуации из здания

- Ежемесячно

- Ежеквартально

- Один раз в полугодие (Письмо Мин. ОбрНауки N АФ-350/03)

- Один раз в год

67. В каком документе учитываются занятия по оповещению коллектива образовательного учреждения в случае пожара и отработке плана эвакуации из здания?

- В годовом плане основных мероприятий ГО

- В плане действий по предупреждению и ликвидации ЧС  природного и техногенного характера;

- В месячных планах работы учреждения

- В специальном журнале (Письмо Мин. ОбрНауки N АФ-350/03)

68.  Какие вопросы отрабатываются при первичном  противопожарном  инструктаже?

- практический показ и отработка умений пользоваться первичными средствами   пожаротушения (МЧС России приказ 645)

- показ и отработка действий при возникновении пожара МЧС России приказ 645)

- правила эвакуации (МЧС России приказ 645)

- правила оказания помощи пострадавшим (МЧС России приказ 645)

- общие меры по пожарной профилактике

69. Что представляет собой аварийный выход?

- Дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, непосредственно наружу  и используются как дополнительный выход для спасения людей

- Дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации или в безопасную зону и используются как дополнительный  выход для спасения людей (123 ФЗ)

- Дверь, люк или иной выход, которые ведут в подвал

- Дверь, люк или иной выход, которые ведут в соседнее помещение

70. Федеративный закон, регламентирующий требования пожарной безопасности

- №68-ФЗ от 1994 г.

- №123-ФЗ от 2003 г.

- №69-ФЗ от 1994 г.

71. Правила пожарной безопасности (ПБ) регламентирующие требования ПБ на территории Российской Федерации

- ППБ 101-88; от 1989 г.

- ППБ 01-03; от 2003 г.

- НПБ 104-95 от 1995 г.

72. Нормы пожарной безопасности, регламентирующие вопросы обучения мерам пожарной безопасности работников организаций

- Приказ МЧС № 999 от 2005 г.

- Приказ МЧС № 315 от 2003 г.

- Приказ МЧС № 645 от 2007 г.

73. Правила пожарной безопасности (ПБ) для детских учреждений

- ПНБ 104-95 от 1995 г.

- ПНБ 110-99 от 1999 г.

- ППБ 101-89 от 1999 г. и ППБ 01-03 от 2003 г.

- ППБ 101-89 от 1999 г. и ПНБ 110-99 от 1999 г.

74. Периодичность обучения пожарно-техническому минимуму руководителей и должностных лиц  детских учреждений, ответственных за пожарную безопасность

- 1раз в 5 лет

- 1раз в 3 года

- 1раз в 2 года

- 1раз в 1 год

75. Подручные способы прекращения процесса горения

- Охлаждение

- Изоляция

- Торможение

- Разбавление

76. Высота размещения огнетушителя от пола

- Не более 2х метров

- Не более 1,5 метров

- Не менее 1 метра

77. Способ или способы прекращения процесса горения в основе действия огнетушителей порошковых и углекислотных

- Химического торможения

- Разбавления продуктами тушения

- Изоляции зоны горения от кислорода в воздухе

78. На каком расстоянии размещаются огнетушители от места возможного возгорания?

- Не менее 10 м

- Не менее 30 м

- Не менее 20 м

79. Допускается ли применение воздушно-пенных огнетушителей при тушении электроустановок?

- Допускается при напряжении электроустановки 220В

- Допускается при напряжении электроустановки не более 1000 В

- Допускается при напряжении электроустановки не более 1000 В на удалении от неё более 2х метров

- Не допускается

80. Температурный режим хранения воздушно-пенных огнетушителей

- При любых температурах среды

- При температурах свыше +3оС и до +50 оС  среды

- При положительных температурах среды

81. Температурный режим хранения углекислотных огнетушителей

- При любых температурах среды

- При температурах свыше -40оС и до +50 оС  среды

- При положительных температурах среды

82. Допускается ли применение углекислотных огнетушителей при тушении электроустановок?

- Не допускается

- Допускается при напряжении менее 1000 В

- Допускается при напряжении не более 10000 В и на расстоянии не менее 1 м от электроустановки

83. Допускается ли применение порошковых  огнетушителей при тушении электроустановок?

- Допускается при напряжении электроустановки 220В

- Допускается при напряжении электроустановки не более 1000 В

- Не допускается